Уважаемые производители медицинского оборудования!

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» прошу Вас в установленном законом порядке в пятнадцатидневный срок со дня направления настоящего запроса о цене представить предложения о ценах на отдельные виды медицинского оборудования – аппарат для R-графии легких новорожденных (далее – медицинское оборудование).

Описание требуемого к поставке медицинского оборудования: Аппарат для рентгенографии легких новорожденных с сенсорной панелью управления, с цифровым дисплеем типа touch screen. Рентгеновский излучатель - двухфокусный вращающийся анод, с двумя фокусными пятнами в рентеновской трубке. Выходная мощность рентгеновского генератора не менее 6 кВт. Ручной привод диафрагмы коллиматора. Фокусное расстояние 40-201 мм. Вращение излучателя вокруг оси Y 180 град.

В комплект поставки должен входить аппарат в  комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами и инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Медицинское оборудование должно быть новым, не бывшем ранее в употреблении, не ранее 2013 года выпуска.

Медицинское оборудование должно быть разрешено для использования в Российской Федерации и иметь все необходимые установленные законом документы.

Предложение о цене должно быть сформулировано с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; включать в себя расходы на монтаж медицинского оборудования и пусконаладочные работы; включать в себя обучение не менее трех лиц, осуществляющих использование и обслуживание медицинского оборудования. Расходы на эксплуатацию медицинского оборудования заказчик осуществляет за счет собственных средств.

Предложение о цене должно быть указано в рублях Российской Федерации (в случае пересчетов с иностранной валюты, должен быть применен курс установленного Центральным банком Российской Федерации на день направления предложения о цене).

Отгрузка медицинского оборудования должна производиться силами Поставщика по адресу: РФ, г. Самара, ул. Полевая, д.80.

Срок поставки – в течение 90 календарных дней со дня заключения договора.

Поставщик вместе с товаром должен предоставить гарантию, срок действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии Производителя, и должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока должно обеспечиваться техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.

Оплата за поставленный товар будет производиться на основании счета-фактуры по факту поставки товара и подписания накладной, акта приема-передачи товара и акта ввода товара в эксплуатацию, в срок до 31.12.2014, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Прошу Вас предоставить информацию о лицах, являющихся Вашими уполномоченными представителями, с целью последующего направления указанным лицам запроса о цене.

Обращаю Ваше внимание на то, что для формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) будут учтены предложения производителей и (или) уполномоченных представителей о ценах на медицинское оборудование, поступившие в пятнадцатидневный срок со дня направления настоящего запроса о цене.

Финансовый директор						А. В. Кайденко

Распопов

89879024716